| ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| --- |
| за доставка на осветители,арматура за лампи и светлоизточници |
| Обособена позиция №1 - Осветителни тела № Артикул Технически характеристики К-во МЕд 1 100297 Тяло осветително евакуационно С 2бр. ЛЛ Р=11W; Едната лампа работи постоянно от мрежата 220-240V/АС/50 Hz Другата от автономен източник (Ni-Cd батерия) продължит.на работа 90 мин; Материал на корпуса поликарбонат; Ш/д/в 160х300х100мм; Степен на защита IP 65 20 br 2 107380 | Система осветителна подводна ; LED. 220V AC/24 VDC; P= 30 W; Светл. поток - 3000 лумена, живот > 60 000h; Степен на защита IP68; Раб.среда-хим.обезсол. вода с темп. 35-50 °C; За дълбоч.10 м.; Комплект осветител-кабел-захр.блок; 20 br 3 24734 Тяло осветително луминисцентно Открита шина с конвенционална пускова апаратура; Р=2х58W; 240V АС/50 Hz; Степен на защита IP42; Противопраш.фасунга за Л.Л; L=1500мм, d=26 мм; 20 br 4 24739 Осветител луминисцентен Р=2x18W; 240V АС/50 Hz; Рефлектор изработен от огледална или прахово боядисана в бяло ламарина; Степен на защита IP54; Фасунга тип G13; L 600 мм, d 26 мм; Ел.схема с електронно пускова апаратура; Открита шина с противопрашни фасунги; 70 br 5 24741 Тяло осветително луминисцентно Влагозащитено тяло; Р=2x18W; 240V АС/50 Hz;; Тяло-изработено от поликарбонат ( неподдържащ горене и ударо устойчив); Рефлектор изработен от огледална или прахово боядисана в бяло ламарина; Размери: ширина-165мм,дължина-660мм,височина-105мм; Ел.схема с електронно пускова апаратура; Степен на защита IP65; Светлоразсейвател Поликарбонат( неподдържащ горене и удароустойчив); 30 br 6 24793 Осветител луминисцентен Открита шина с противопрашни фасунги; Р=2x36 W; 220V÷240 V АС/50 Hz; Рефлектор изработен от огледална или прахово боядисана в бяло ламарина; Степен на защита IP 54; L1200, d 26 мм; Фасунга тип G13; Ел.схема с електронно пускова апаратура; 118 br 7 24799 Тяло осветително луминисцентно За открит монтаж ; 220V÷240 V АС/50 Hz;; Р= 4 Х 18 W ; Фасунга тип G13; Степен на защита IP42; Размери 600х600мм; Корпус изработен от бяло, прахово боядисана листова ламарина; Оптика двойна- параболична решетка, изработена от огледална алуминиева ламарина; Ел.схема с електронно пускова апаратура; 20 br 8 24800 Плафониера битова 220V÷240 V АС/50 Hz;; Р=60W; Фасунга тип Е27; Степен на защита IP44; Цвят бял; 20 br 9 24806 Тяло осветително луминисцентно евакуационно; 220V÷240 V АС50 Hz до 60Hz ; Р= 8W; Батерия Ni-Cd 3.6V / 4Ah ; Околна температура от 0÷40°C; Фасунга тип G5; Защита от презаряд и разряд на батерията; Пиктограма указваща пътя за евакуация; Корпус и разсейвател изработен от поликарбонат; 344 br 10 25223 Лампа подвижна противовлажна с метален предпазител; Фасунга тип Е27; захранващ кабел 10 м.; щепсел; 30 br 11 25252 Осветител луминисцентен Открита шина с противопрашни фасунги; Р= 3x36 W; 220V÷240 V АС/50Hz; Рефлектор изработен от огледална или прахово боядисана в бяло ламарина; Степен на защита IP 54; L1200, d 26 мм; Фасунга тип G13; Ел.схема с електронно пускова апаратура; 6 br 12 25257 Осветител луминисцентен За вграждане в окачен таван; 220V÷240 V АС/50 Hz; Р= 4 Х 18 W ; Степен на защита IP42; Размери 600х600мм; Фасунга тип G13; Корпус изработен от бяло, прахово боядисана листова ламарина; Оптика двойна- параболична решетка, изработена от огледална алуминиева ламарина; Ел.схема с електронно пускова апаратура; 20 br 13 25270 Осветител сферичен за ЛНС, Противовлажен; Наклонен; Степен на защита IP54; Р=60W; 220V÷240 V АС/50Hz; Фасунга тип E27; Корпус от поликарбонат; Разсейвател от стъкло; 5 br 14 44102 Осветител корабен противовлажен 220V÷240 V АС/50Hz; Р=100W; Фасунга тип E27; Корпус от поликарбонат; Разсейвател от стъкло; 30 br 15 53139 Осветител уличен с натриева лампа за монтаж на стълб. 220V÷240 V АС/50Hz; Р=70 W; Фасунга тип E27; Корпус произведен от UV поликарбонат; Рефлектор-от дълбоко изтеглен алуминий; Разсейвател изработен от термозакалено плоско стъкло; Работна температура от 0÷50°C; Електрическа схема с дросел и пусково запално устройство; 20 br 16 61336 Тяло осветително-влагозащитно Противовлажен; Р=60W; 220V÷240 V АС/50Hz; Фасунга тип E27; Степен на защита IP54; Корпус от поликарбонат; Разсейвател от стъкло; 60 br 17 64943 Осветител парков живачен 220V÷240 V АС/50Hz; Р=125W; Степен на защита IP54; Фасунга тип E27; Разсейвател изработен от линеен полиетилен чрез ротационно леене( нечуплив); Закрепване на стълб Ф60; Електрическа схема ( компенсирана) с конвенционална пускова апаратура ; 50 br 18 6950 Прожектор с халогенна лампа Корпус от алуминий; Р=1500W; Степен на защита IP54; 4 br 19 72401 Тяло осветително луминисцентно Открита шина с конвенционална пускова апаратура; Р=2х26W; 240V АС/50 Hz; Степен на защита IP42; Противопраш.фасунга за Л.Л; L=1200мм, d=26 мм; 40 br 20 73763 Тяло осветително луминисцентно Влагозащитено тяло; Р=2x36W; 240V АС/50Hz;; тяло-изработено от поликарбонат ( неподдържащ горене и ударо устойчив); Рефлектор изработен от огледална или прахово боядисана в бяло ламарина; размери: ширина-165мм,дължина-1270мм,височина-105мм; ел.схема с електронно пускова апаратура; степен на защита IP65; светлоразсейвател Поликарбонат( неподдържащ горене и удароустойчив); 30 br 21 75645 Осветител за лампа халогенна луна; 220V/50Hz;; Р=35W за монтаж на окачен таван; 25 br 22 87032 Осветител настолен(нощна лампа), 220 V/50Hz; Р=25 W; Фасунга тип Е14; 10 br 23 98158 Прожектор металохалогенен; Р=150 W; Цвят бял; IP54 Корпус от алуминий прахово боядисан с термично отделена секция за пускова регулираща апаратура; Рефлектор огледален асиметричен от елуксиран алуминий; Разсейвател от термозакалено прозрачно стъкло; Фасунга тип R x 7s; 30 br Обособена позиция №2 - Фенерчета и ръчни прожектори № Артикул Технически характеристики К-во МЕд 1 106967 Фенерче 3 W бяла светлина; 90 lm; прецизиране на фокуса; концентратор на светлина (лупа); противовлажен; батерии 3 х ААА 62 br 2 107474 Фенерче Рro LED светодиодно; корпус–неметален (синтетичен); лек, удароустойчив,водоустойчив; размери: до17см.; каишка: - за лесно носене; промяна на светленния сноп: - точка към петно; батерия: 2 броя , алкална АА; светодиод с живот от 50 000 до 100 000 часа; светлинна мощност:- от 85 до 110 лумена светлоотдаване | 25 br 3 107475 Фенерче Рro LED светодиодно корпус–здрав, алуминиев с награпяване за по-сигурно захващане лек; удароустойчив; водоустойчив; анодирано покритие за повишена устойчивост срещу окисляване на корпуса; размери: до17см.; каишка: - за лесно носене; промяна на светленния сноп: - точка към петно; батерия: 2 броя , алкална АА; светодиод с живот от 50 000 до 100 000 часа; светлинна мощност:- от 85 до 110 лумена светлоотдаване 43 br 4 46970 Фенерче ръчно взривобезопасно 5 br 5 65236 Фенер дължина 143мм; ширина ф12.4мм; батерии 2х1,5 тип LR3AAA; крушка 2,2V; 0,25A 10 br 6 65332 Прожектор акумулаторен 2 х Pl 6V; 4Ah; крушка халогенна 12V, 55W; със зарядно устройство 230V AC; ширина на рефлектора ф133мм; с ръкохватка и допълнителен ремък за носена | 100 br 7 90100 Прожектор преносим; Ксенонова лампа + 10бр.светодиоди LED; корпус от галванизиран алуминии.противовлажен; батерии 2бр.тип R20 D 1.5V 4 br 8 9691 Фенерче електрическо метално 4.5V нормално 40 br 9 9692 | Фенерче електрическо с вграден токоизправител; с 3бр. Ni-Cd акум.батерии по 1,2V 30 br Обособена позиция №3 - Резервни части за осветителни тела № Артикул Технически характеристики К-во МЕд 1 102257 Баласт електронен за луминисцентни лампи 1 x 36 W; 187-242 V/AC;50-60 Hz ; Работна температура от -10 ÷ +50°C; БДС 7604-82; БДС 5470-75; 150 br 2 24735 Стартер за луминисцентна лампа; тип S-2; За Р=4÷22 W за 220÷240 V; Температура от -15 ÷ +75°C; Цокъл 2Р; 1700 br 3 24786 Баласт електронен за луминисцентни лампи 2 x 36 W; 187-242 V/AC;50-60 Hz ; Работна температура от -10 ÷ +50°C; БДС 7604-82; БДС 5470-75; 620 br 4 24787 Баласт електронен за луминисцентни лампи 2 x 18 W; 187-242 V/AC;50-60 Hz ; Работна температура от -10 ÷ +50°C; БДС 7604-82; БДС 5470-75; 220 br 5 24832 Стартер за луминисцентна лампа; тип S-10; За Р= 4÷65W за 220÷240 V; Температура от -15 ÷ +75°C; Цокъл 2Р; 8690 br 6 33668 Дросел за живачна лампа 220V; 125W; шаси нормално 70 br 7 33669 Дросел за живачна лампа 220V; 125W; шаси късо 100 br 8 33844 Дросел за живачна лампа 220V; 250W 60 br 9 33845 Дросел за живачна лампа 220V; 3,25A; 400W 5 br 10 33847 Дросел за луминесцентна лампа 18W 220V; 0,37A; 20W 200 br 11 33848 Дросел за луминесцентна лампа 36W; 220V; 0,43A; 40W 930 br 12 63643 Баласт електронен за луминисцентни лампи 3 x 36 W; 187-242 V/AC;50-60 Hz ; Работна температура от -10 ÷ +50°C; БДС 7604-82; БДС 5470-75; 20 br 13 64278 Устройство пусково ПЗУ за НЛВН. 220/240V,50/60Hz; НЛВН 70/100/150 W; МХЛ 70/100/150/W; IP54 ; 50/60Hz; 180 br 14 78014 Дросел за натриева лампа; 230V - 50Hz; 70W, 1A 100 br 15 90114 Дросел за натриева лампа; 230V; 50Hz; 150W; 1A 100 br 16 29181 Фотоклетка за монтаж в табло с изнесен фотодатчик ; дължина на сондата- до 3 метра; диапазон на регулиране - 0,5 -80 Lx; за монтаж на DIN шина 35мм 32 br Обособена позиция №4 - Лампи - живачни, натриеви, луминисцентни, енергоспестяващи, с нажежаема спирала № Артикул Технически характеристики К-во МЕд 1 108331 Лампа луминисцентна 11W/840 КЛЛ 2g7; 200 br 2 17489 Лампа натриева НЛВН; 70W; Е27; мин.експлоатационен живот 12000 часа; Светлинен добив 90 Lm/W; 320 br 3 17544 Лампа енергоспестяваща E-14; 220-230V; 5W 350 br 4 18019 Лампа (тръба) луминисцентна 220V; 18W; G13 бяла; мин.експлоатационен живот 15000 часа; Светлинен добив 75 Lm/W; 7695 br 5 18022 Лампа (тръба) луминисцентна 220V; 36W; G13 бяла; мин.експлоатационен живот 15000 часа; Светлинен добив 90 Lm/W; 9674 br 6 18031 Лампа живачна (ЖЛ); 220V; 125W; E27; мин.експлоатационен живот 10000 часа; Светлинен добив 50 Lm/W; 351 br 7 18032 Лампа живачна (ЖЛ) Е-40 220V; 250W; мин.експлоатационен живот 10000 часа; Светлинен добив 54 Lm/W; 355 br 8 18063 Лампа натриева; НЛВН ; 250W; с тръбовиден балон Е40; мин.експлоатационен живот 12000 часа; Светлинен добив 110 Lm/W; 180 br 9 18071 Лампа с нажежаема спирала (ЛНС) Е-27; 220-230V; 40 100 br 10 18077 Лампа с нажежаема спирала (ЛНС) Е-27; 220V; 60W; 580 br 11 45475 Лампа с нажежаема спирала (ЛНС) ; 24V; 40W; Е27; 50 br 12 45484 Лампа енергоспестяваща 220V ; 12W ; Цокъл Е-27; AC/DC 240V; мин.експлоатационен живот 10000 часа 20 br 13 45486 Лампа с нажежаема спирала (ЛНС) E-14; 220V; 25W; 30 br 14 45496 Лампа енергоспестяваща; 9W; цокъл Е-27; 50Hz; 240V AC/DC; мин.експлоатационен живот 10000 часа; 1270 br 15 45497 Лампа енергоспестяваща; 15W; цокъл Е-27; 50Hz; 240V AC/DC; мин.експлоатационен живот 10000 часа 630 br 16 45499 Лампа четиристволна компактна луминисцентна двупинова с вграден стартер,; 18W/ 840; цокъл G24g-2 50 br 17 57433 Лампа натриева; тип НЛВН 150W; Е40; мин.експлоатационен живот 12000 часа; Светлинен добив 98 Lm/W; 100 br 18 64496 Лампа енергоспестяваща; 21 W; Е27; DC/AC 240V; мин.експлоатационен живот 10000 часа 1840 br 19 86286 Лампа енергоспестяваща; 26 W; цокъл тип G24 d-3; DC/AC 240V; мин.експлоатационен живот 10000 часа; 100 br 20 93361 Лампа луминисцентна; компактна-двустволна; 220 - 240 V; 36 W; ф-га 2G11; Светлинен добив 90 Lm/W; 200 br 21 95605 Лампа живачна; бездроселна; 160 W; Е27; 200 br Обособена позиция №5 - Халогенни лампи и лампи за сигнализация № Артикул Технически характеристики К-во МЕд 1 101292 Лампа халогенна photo optic; 230V; 300W; GX 6.35 40 br 2 102609 Лампа металхалогенна MHN-TD; 70W; с два цокъла тип Rx7s; мин.експлоатационен живот 8000 часа 50 br 3 102611 Лампа металхалогенна MHN-TD; 150W; с два цокъла тип Rx7s; мин.експлоатационен живот 8000 часа 50 br 4 105947 Лампа халогeнна; 230V; AC/DC; E40; 300W елипсовиден балон; 100 br 5 105948 Лампа халогенна; 230V; AC/DC; E40; 500 W; елипсовиден балон; 100 br 6 106209 Лампа металхалогенна с тръбовиден балон; 250V; 1000W; E40 25 br 7 17470 Лампа халогенна 220V; 1000W 40 br 8 17471 Лампа халогенна 220V; 1500W 40 br 9 17472 Лампа халогенна 220V; 500W; 40 br 10 17499 Лампа байонетна 220V; 15W; 10 br 11 17501 Лампа, 24V; 90mA; с иглен цокъл; 200 br 12 17540 Лампа халогенна 6 V; 10 W; цокъл G4; 12 br 13 17542 Лампа;тип Байонет ВА15 d; 220V/15W ; L=56мм; 100 br 14 18012 Лампа 24V; 2W; цокъл BA9S; с малък балон; 50 br 15 18039 Лампа инфрачервена 230V~; 250W; ф125мм; L=180мм; Цокъл E27 12 br 16 18057 Лампа миниатюрна МН 3,5V; 0,26A; 30 br 17 19068 Лампа сигнална КМ 60-50; 60V; 55mA 100 br 18 45488 Лампа за сигнална арматура АСКМ; 4 60V; 50mA; иглена; 50 br 19 49754 Лампа 12V ; 5W; 50 br 20 51803 Лампа 12V; 3W; цокъл BA9s; 100 br 21 63396 Лампа халогенна 50 W; 12V цокъл GV 5.3 50 br 22 64804 Лампа байонетна; 260V; 3W,; цокъл ВА 9 S 100 br 23 73932 Лампа халогенна; 12V; 20W; 10 br 24 74930 Лампа халогенна /тръба/ 300W; 220-230V; 2A 12 br 25 79344 Лампа – светодиодна 10mm LED; IP40; М14х1; 230VAC; цвят - зелен 20 br 26 79345 Лампа - светодиодна ; 10mm LED; IP40; 461490; М14х1; 230VAC; цвят - червен 40 br 27 87010 Лампа - светодиодна; M16х1; 230VAC; 10мм, LED IP40; цвят червен 25 br 28 87011 Лампа - светодиодна; M16х1; 230VAC; 10мм, LED IP40; цвят зелен 25 br 29 90320 Лампа за прожектор; халогенна ; 220-240V AC ; 150W; 10 br 30 93158 Лампа светодиодна червена 10mm LED IP 67; M14x1; 24V DC 30 br 31 93159 Лампа светодиодна зелена 10mm; LED; IP 67; M14x1 24V DC 30 br 32 93160 Лампа светодиодна жълта 10mm ; LED; IP 67; M14x1; 24V DC; 30 br 33 98833 Лампа светодиодна 10mm; LED; iP67; М14х1; 230VAC; цвят - жълт 50 br 34 98834 Лампа светодиодна 10mmLED; iP67; М14х1; 230VAC; цвят - червен 40 br 35 98835 Лампа светодиодна 10mm; LED; iP67; М14х1; 230VAC ; цвят - зелен 50 br |  |